#### Модельный ряд косилок CLAAS DISCO полностью модернизирован

В 2016 году компания CLAAS представляет на российском рынке девять новых моделей косилок DISCO: 2 прицепные DISCO 3150 TC/3150 TRC, 6 задненавесные DISCO 3550/3150/ 2750 (без плющилки) и DISCO 3150 C/2750 RC/2750 C (с плющилкой), 1 передненавесная DISCO 3150 F. Их главной особенностью является использование нового косилочного бурса MAX CUT, который существенно повышает производительность, надежность, износостойкость оборудования, а также обеспечивает идеальное качество среза.

Особенностью установленного на косилках DISCO бруса MAX CUT является усовершенствованный последовательный привод, который сочетает преимущества линейного и сателлитного решения. Его волнообразная форма обеспечивает вынесенную далеко вперед опору и зацепление в двух точках. Для изготовления косилочного бруса используются высокопрочные материалы, гарантирующие долговечность. MAX CUT имеет смазку на весь срок службы и не требует техобслуживания.

Правильный выбор момента начала уборки и максимально быстрое ее проведение определяет сохранение питательности трав. Промедление всего на 5-7 дней приводит к снижению ценности кормов, также их перевариваемость падает на 10-12%. Именно поэтому инженеры CLAAS стремятся постоянно улучшать эксплуатационные характеристики косилок, повышая их производительность и время работоспособности.

Существенно сократить время укоса позволяют широкозахватные модели DISCO 8500 TREND и DISCO 9200 TREND рабочей шириной 8,10 - 9.10 м. Но самой широкозахватной косилкой с брусом MAX CUT из всех имеющихся на рынке является новая косилка DISCO 1100 BUSINESS рабочей шириной до 10,70 м. Именно эта модель будет представлена осенью на Агросалоне 2016 в Москве.

Дополнительную надежность и безопасность косилкам DISCO обеспечивают системы ACTIVE FLOAT и предохранительный модуль для защиты трансмиссии SAFETY LINK, позволяющий избежать повреждения деталей привода при наезде на препятствия. Система ACTIVE FLOAT обеспечивает щадящее отношение к поверхностному слою почвы, исключает повреждения дерна, помогает экономить топливо и снижает износ рабочих элементов за счет оптимального давления на почву.

Модельный ряд косилок DISCO от CLAAS уже зарекомендовал себя на российском рынке. Многие детали были разработаны c учетом требований и пожеланий клиентов CLAAS, поэтому DISCO представлены в самом разном исполнении: с плющилкой и терминалом управления, с транспортными лентами, в самой базовой комплектации без всего перечисленного или, наоборот, в максимальном оснащении.

О компании CLAAS

Фирма CLAAS была основана в 1913 году как семейное предприятие (www.claas.com), и сейчас она является одним из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники. Предприятие с головным офисом в вестфальском городе Харзевинкель является европейским лидером на рынке зерноуборочных комбайнов. Мировое лидерство компания CLAAS сохраняет за собой и в области самоходных кормоуборочных комбайнов. Ведущие места на мировом рынке сельскохозяйственной техники принадлежат фирме CLAAS в области тракторов, а также сельскохозяйственных прессов и кормозаготовительной техники. В ассортимент компании входят самые современные информационные технологии в области сельского хозяйства. Сегодня во всем мире в CLAAS работает примерно 11 000 сотрудников. Оборот за 2015 год составил 3,838 млрд. евро.

В России компания работает с 1992 года. В 2003 году было начато производство зерноуборочных комбайнов в России. В настоящий момент завод в Краснодаре производит девять моделей зерноуборочных комбайнов и десять моделей тракторов. В 2015 году открыта вторая линия завода. Сбыт техники организован через сбытовую компанию ООО Клаас Восток в Москве при участии 18 партнеров по сбыту, которые работают  по всей территории России.